Mrzeżyno, dnia 26.04.2021

ZARZĄD PORTU MORSKIEGO MRZEŻYNO W MRZEŻYNIE

ul. Portowa 6, 72-330 Mrzeżyno,

NIP: 8571867877, regon: 320380271

Dotyczy: „Organizacja systemu płatnego parkowania w porcie Mrzeżyno (strona wschodnia i zachodnia portu) – dostawa, montaż, instalacja”.

Zamawiający przytacza pytania i udziela odpowiedzi:

Pytanie 1.

Prosimy o wskazanie terminu otwarcia ofert.

Odp. Termin otwarcia ofert 6.05.2021, godz.: 11:00

Pytanie 2.

Prosimy o wydłużenie czasu realizacji przedmiotu zamówienia do 30.06.2021 r. Wskazany przez Zamawiającego termin (31.05.2021 r.) jest niewystarczający na wyprodukowanie urządzeń, przygotowanie infrastruktury, dostarczenie, zainstalowanie, skonfigurowanie 
i uruchomienie systemu parkingowego.

Odp. Wydłużamy termin realizacji zamówienia do 14.06.2021

Pytanie 3.

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazuje na wykonanie obudów urządzeń 
z Magnelis.

Prosimy o wykreślenie tego zapisu. Wykonawca nie zna dostawcy urządzeń parkingowych 
z obudowami wykonanymi w takiej technologii.

Prosimy o dopuszczenie zastosowania urządzeń w obudowach wykonanych ze stali ocynkowanej, odpornej na korozję, zabezpieczonej powłoką antykorozyjną zgodną z normą EN ISO 1461 (PN-EN ISO 1461:2011), malowanej proszkowo, odpornej na promienie UV 
z gwarancją na perforację urządzeń?

Odp. Nie dopuszczamy zastosowanie obudowy innej niż z Magnelis, z powodu warunków atmosferycznych panujących w porcie, duże zasolenie itp. Magnelis używana jest do budowy statków, spełnia nasze wymagania.

Pytanie 4.

Prosimy o wskazanie na mapkach najbliższych miejsc skąd można zasilić urządzenia systemu parkingowego.

Odp. Mapka ze wskazaniem najbliższych miejsc skąd można zasilić urządzenia systemu parkingowego w załączeniu.

Pytanie 5.

Prosimy o informację czy Zamawiający zapewni dostęp do internetu na wskazanych parkingach czy zapewnienie łączności z urządzeniami jest po stronie wykonawcy?

Odp. Po stronie wykonawcy.

Pytanie 6.

Czy Wykonawca ma przewidzieć serwer/komputer wraz z niezbędnym oprogramowaniem w siedzibie Zamawiającego lub innej wskazanej lokalizacji służący do monitorowania stanu urządzeń, informacji o alarmach np. o kończącym się  papierze w bileterce, zapełnieniu kasy automatycznej, etc.? Jeśli tak prosimy o wskazanie lokalizacji oraz informację o dostępie do internetu.

Odp. Tak. Lokalizacja: budynek Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno, ul. Portowa 6, Mrzeżyno.

Pytanie 7.

Czy Zamawiający wymaga aby z poziomu kasy automatycznej była możliwość przedłużania kart abonamentowych? Jeśli nie to w jaki sposób?

Odp. Nie

Pytanie 8.

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazuje na zastosowanie zasilania awaryjnego w urządzeniach podtrzymującego napięcie.

Czy Zamawiający dopuszcza, aby w przypadku przerwy w dostawie prądu szlabany automatycznie podniosły się umożliwiając tym samym wyjazd pojazdów z parkingu?

Odp. Tak

Pytanie 9.

Prosimy o informację ile kart abonamentowych Wykonawca ma przewidzieć łącznie dla obu parkingów?

Odp. 6 szt.

Pytanie 10.

Prosimy o doprecyzowanie ile znaków drogowych i ile regulaminów Wykonawca winien przewidzieć dla obu parkingów?

Odp. Regulamin parkingu szt. 2, Znak D-18 + słup szt. 2, Tabliczka T- 23 e  szt. 1

Pytanie 11.

W opisie zamówienia, w terminalu wyjazdowym Zamawiający pisze: „drukarka biletowa o trwałości min. 100km”.

Czy zamiast wskazanej drukarki w terminalu wyjazdowym nie powinien znaleźć się skaner biletów zezwalający na wyjazd po uprzednim uiszczeniu opłaty w kasie automatycznej?

Odp. W opisie zamówienia wystąpił błąd, poniżej właściwy opis dotyczący:

PARKING NR 1 i  PARKING NR 2

B/ TERMINAL wyjazdowy (praca ciągła):

    - Zakres temperatury pracy -20 +50

    - System chłodzenia i grzania

    - Wyświetlacz LCD

    - Żywotność głowicy drukującej  100 km

    - Kamera/skaner do odczytu biletów

    - Zasilanie awaryjne

    - Automatyczny sterownik

    - Czytnik kart abonamentowych

    - Obudowa wykonana z Magnelis

    - Współpraca ze szlabanami